## Slide 1
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Engenharia de Software | Sistemas Automatizados | 2026/1
Sistema Automatizado de
Estacionamento Inteligente
com Controlador Lógico Programável (CLP)
Prof. Robson Calvetti | Entrega: 10 de junho de 2026 | Tema 6.2
INTEGRANTES DO GRUPO
Gabriel Tondin de Oliveira | RA: 82512829
Lucas Ferreira Ribeiro | RA: 825110244
Vinicius Aparecido Lucas Demazzi | RA: 82516558
Gustavo Castello de França | RA: 825115601
Rúbia Benites Baldenebro | RA: 82512803
Maria Eduarda Taner Tomanik Pereira | RA: 825156588
Rafael Scapin Guijarro | RA: 825146430

## Slide 2
Metodologia
Como o sistema foi desenvolvido e validado
1. Levantamento de Requisitos
Definição das entradas, saídas e regras de controle do estacionamento com capacidade para 10 vagas
2. Modelagem em Ladder
Criação dos 4 rungs com contadores CTU, comparadores e flags SET/RESET no PLC Simulator Online
3. Simulação e Testes
Execução de 3 cenários: operação normal, estacionamento lotado e liberação de vaga
4. Validação dos Resultados
Verificação do comportamento esperado em 100% dos cenários — conformidade total com os requisitos
Ferramenta utilizada: PLC Simulator Online (plcsimulator.online)

## Slide 3
Descrição do Sistema
Estacionamento com capacidade de 10 vagas — controle automático de entrada, saída e disponibilidade
ENTRADA
Sensor de
Entrada
Detecta veículo
na entrada
ENTRADA
Sensor de
Saída
Detecta veículo
na saída
SAÍDA
Portão de
Entrada
Abre quando há
vagas disponíveis
SAÍDA
Portão de
Saída
Abre ao detectar
veículo saindo
CLP
Contador
CLP
Gerencia vagas
ocupadas
SAÍDA
Sinal de
Lotado
Bloqueia entrada
quando cheio
Ferramenta: PLC Simulator Online (plcsimulator.online)

## Slide 4
Variáveis do Sistema
Variável | Tipo | Função
sensorEntrada | Bool – Entrada | Detecta presença de veículo na entrada
sensorSaida | Bool – Entrada | Detecta presença de veículo na saída
portaoEntrada | Bool – Saída | Aciona motor do portão de entrada
portaoSaida | Bool – Saída | Aciona motor do portão de saída
sistemaLotado | Bool – Interno | Flag: estacionamento na capacidade máxima
contadorEntrada | Counter (CTU) | Conta veículos que entraram
contadorSaida | Counter (CTU) | Conta veículos que saíram
totalVagas | Number | Capacidade máxima = 10 (constante)
vagasOcupadas | Number | Vagas em uso (entrada – saída)

## Slide 5
Lógica de Controle Ladder
Rung 1 — Abertura da Entrada
[sensorEntrada] —| |— [sistemaLotado] —|/|— ( portaoEntrada ) + ( CTU.CU )
Abre portão APENAS se sensor ativo E sistema NÃO lotado
Rung 2 — Abertura da Saída
[sensorSaida] —| |— ( portaoSaida ) + ( CTD.CU )
Abre portão de saída e decrementa o contador
Rung 3 — Estado Lotado
[vagasOcupadas >= totalVagas] — (SET sistemaLotado)
Bloqueia entrada quando vagas cheias
Rung 4 — Libera Sistema
[vagasOcupadas < totalVagas] — (RESET sistemaLotado)
Reativa entrada quando vaga é liberada
Todos os rungs executam em loop contínuo enquanto o CLP está em modo RUN

## Slide 6
Arquitetura da Automação
SENSORES
(Entradas)
• Sensor de presença
na entrada
• Sensor de presença
na saída
lê sinais →
CLP
(Processamento)
• Lógica Ladder
• Contadores CTU
• Comparadores
• SET / RESET
→ aciona
ATUADORES
(Saídas)
• Portão de
entrada
• Portão de
saída
• Luz de
lotado
Ciclo de scan: Ler Entradas → Executar Ladder → Atualizar Saídas (repetição contínua)

## Slide 7
Resultados da Simulação
Três cenários foram testados e validados:
1
Operação Normal
sensorEntrada ativado → portão abre
contador incrementado (+1)
vagas disponíveis atualizadas
Resultado: CORRETO ✓
2
Estacionamento Lotado
10 veículos registrados
sensorEntrada ativado → portão NÃO abre
luzLotado permanece acesa
Resultado: CORRETO ✓
3
Liberação de Vaga
sensorSaida ativado → portão saída abre
contador decrementado (9 vagas)
sistemaLotado = FALSE
Resultado: CORRETO ✓
Todos os cenários funcionaram conforme esperado — 100% de conformidade com os requisitos

## Slide 8
Resumo do Projeto
10
Vagas controladas
6
Rungs Ladder
9
Variáveis de sistema
3
Cenários testados
Aprendizados e Limitações
✓ Conquistamos
Lógica sequencial funcional, uso de contadores CTU, comparadores e flags SET/RESET
⚙️ Limitações
Portões sem temporização automática de fechamento; entradas sem debounce
🔭 Melhorias futuras
Temporizadores TON para fechar portões, display de vagas, integração web

## Slide 9
Conclusão
Sistema Automatizado de Estacionamento Inteligente
✔ O sistema atingiu todos os requisitos funcionais propostos
✔ A lógica Ladder mostrou-se eficaz para automação sequencial
✔ O PLC Simulator Online foi adequado para o desenvolvimento
✔ O projeto reforçou a compreensão de sistemas ciberfísicos
Universidade São Judas Tadeu | Engenharia de Software | 2026/1 | Prof. Robson Calvetti

## Slide 10
Referências
Fontes consultadas para o desenvolvimento do projeto
[1] PLC Simulator Online — Ferramenta de simulação de CLP utilizada para implementação e teste da lógica Ladder. Disponível em: https://plcsimulator.online
[2] NATALE, Omero. Automação Industrial. São Paulo: Editora Érica, 2000. Referência sobre fundamentos de automação com CLPs e lógica Ladder.
[3] IEC 61131-3 — Norma internacional para linguagens de programação de CLPs, incluindo a linguagem Ladder Diagram (LD). International Electrotechnical Commission, 2013.
[4] GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Base conceitual para sistemas automatizados e controladores programáveis.
[5] Material didático da disciplina — Sistemas Automatizados, Prof. Robson Calvetti. Universidade São Judas Tadeu, Engenharia de Software, 2026/1.
Universidade São Judas Tadeu | Engenharia de Software | 2026/1 | Prof. Robson Calvetti